Příloha č. 1 – technická specifikace

|  | Bytové domy U Stadionu č.p. 276, 277, 281 |
| --- | --- |
| Druh, rozměry (š. x v.) | č.p. 276 | č.p. 277 | č.p. 281 |
| Dveře vstupní dvoukřídlé 1780 x 2180 mm | 2 ks | 2 ks | 2 ks |

Bližší specifikace:

Jedná se o 6 ks vchodových dveří bytových domů. Vstupní dveře budou vyrobeny z hliníkových profilů a budou tepelně technickými vlastnostmi v souladu s ČSN 73 0540-2. Vchodové dveře budou dvoukřídlé otočné s povrchovou úpravou ve světle šedé matné barvě na vnitřním i vnějším povrchu. Minimální světlá průchozí šířka hlavního křídla dveří bude 900 mm. Stavební kování celo-obvodové v rámci dodávky dveří, zapuštěné v rámu dveří. Součástí dodávky dveří bude samozavírač a stavěč křídla. Dveře budou vybaveny elektrickým otvíračem. Kování: madlo – klika. Hlavní křídlo bude umístěné na pravé straně dvoukřídlých dveří při pohledu z exterieru, dovnitř otvíravé (otevíravost levá). Zasklení bude provedeno od výškové úrovně 40 cm nad podlahou, zasklení křídla bude rozděleno střední dělící příčkou. Zasklení spodní části bude provedeno izolačním lepeným bezpečnostním dvojsklem, vrchní část izolačním dvojsklem. Hodnota součinitele prostupu tepla zasklení Ug,max = 1,1 W/m2K. Max. hodnota součinitele prostupu tepla dveří Ud,max = 1,7 W/m2K. Součástí nabídky bude vybourání stávajících hliníkových dveří tvořících hlavní vstup do budovy, včetně jejich odvozu a likvidace. Dále odpojení elektrického vrátného, osazení vstupních dveří a následné zajištění zprovoznění stávajícího elektrického vrátného do nových dveří. Připojovací spára bude ošetřena dle ČSN 73 0540-2 montážní pěnou, parotěsnou a paropropustnou zábranou. Součástí bude zednické zapravení ostění včetně výmalby vnitřním malířským nátěrem a fasádní barvou z exteriérové strany. Práh dveří bude proveden v bezbariérové úpravě s maximálním převýšením 20mm. Kování bude ve formě klika – madlo, z venkovní strany madlo, z vnitřní strany klika, bezpečnostní zámek. V rámci stavebních prací musí být proveden úklid veškerých dotčených prostor. Minimální záruka na celé dílo je 72 měsíců, mimo vchodové zámky a zámkové vložky a doplňky, kde je minimálně 24 měsíců.

Vybraný dodavatel si musí provést vlastní přesné zaměření všech montážních otvorů před zadáním do výroby! Doporučeno je ověření rozměrů přímo na stavbě před podáním nabídky.

Příloha č. 2 – fotodokumentace