PŘÍLOHA Č.1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modernizace výtahů včetně projektové dokumentace a stavebních prací

1. Specifikace stávajících výtahů

1.1 Výtah TOV 250/0,7 – umístění Bytový dům U Stadionu 548 A

1.2 Výtah TOV 250/0,7 – umístění Bytový dům U Stadionu 548 B

1.3 Výtah TOV 250/0,7 – umístění Bytový dům U Stadionu 475 A

1.4 Výtah TOV 250/0,7 – umístění Bytový dům U Stadionu 475 B

2. Požadavky na provedení výtahů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 4 ks výtahů do stávajících výtahových šachet a demontáž stávajících 4 ks výtahů v bytových domech U Stadionu 475 A, 475 B, 548 A a 548 B včetně souvisejících prací a projektové dokumentace. Podrobnější informace lze získat při prohlídce místa. Jedná se bytové domy vybudované v typové konstrukční soustavě T06-B s jednopodlažní mansardovou nástavbou.

2.1 	Specifikace navrhovaného výtahu:

Nosnost min. 320 kg – 4 osoby

Dopravní rychlost min. 0,60 m/s

Světlé rozměry klece min. šířka min. 800mm

Dveře klece min. šířky 700 mm, automatické

Dopravní zdvih 14m

Počet stanic/nástupišť 6/6

2.2 	Šachetní dveře mechanické, šířka min. 700mm, barva dle vzorníku RAL – bude upřesněna před podpisem smlouvy

2.3 	Ohrazení výtahové šachty plným deskovým materiálem odolným proti průrazu, s hranami odolnými proti poškození a s barevným nátěrem v odstínu RAL. Opláštění bude z hlediska pevnosti a odolnosti proti průrazu v souladu s platnou ČSN a EN.

2.4 	Kabina ocelová, protiskluzná podlaha, neprůchozí, strop kabiny včetně osvětlení, okopová lišta

2.5 	Panel s tlačítky v provedení odolném proti vandalismu

2.6 	Osvětlení kabiny

2.7 	Při přerušení dodávky el. proudu nouzové osvětlení  a zvuková signalizace

2.8 	Zařízení pro obousměrnou komunikaci (GSM brána)

2.9 	Digitální signalizace polohy v kleci výtahu, digitální ukazatel směru pohybu u každých šachetních dveří, v přízemí doplněný o ukazatel polohy klece v podlaží

2.10 	Jednosměrný sběr směrem dolů řízený mikroprocesorem

2.11 	Revizní jízda

2.12 	Kompletní elektroinstalace strojovny, šachty, kabiny a instalace nového pohonu výtahu

2.13	Na výtahu budou odstraněna všechna provozní rizika, budou provedeny veškeré revize a zkoušky dle platných norem

2.14	Doložení dokladů od veškerých použitých materiálů a výrobků – certifikáty, prohlášení o shodě, atesty

2.15	Instalace zařízení pro automatické vypnutí osvětlení kabiny a jejího větrání po poslední jízdě  (automatické zapnutí systému při dalším přivolání)

2.16	Proškolení osob odpovědných za provoz výtahů – dle určení zadavatele (včetně doložení písemného potvrzení o proškolení)

2.17	Předložení podrobného návodu k obsluze a údržbě nového výtahu, požadavků a pokynů na provádění běžné údržby v takovém rozsahu, aby údržbu mohla v případě potřeby provést jiná servisní organizace.

2.18	Zadavatel si vyhrazuje právo objednat pouze dodávku výtahů včetně stavebních prací bez servisní činnosti a tyto servisní činnosti zabezpečit jinou servisní firmou. Zařízení musí být bez blokace, součástí dodávky bude servisní manuál a nebude nijak bráněno v provádění servisních úkonů firmou vybranou zadavatelem. Tento závazek musí být součástí návrhu smlouvy o dílo.

3. 	Požadavky na projektovou dokumentaci

3.1	Vypracování projektové dokumentace výměny výtahů včetně dílenské a montážní dokumentace určené pro výrobu výtahů. Projektová dokumentace bude odsouhlasena zadavatelem.

3.2	Projektová dokumentace bude zpracována komplexně, na základě vlastního zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č.1 k vyhl. č. 499/2006.

3.3	V ceně dokumentace bude zahrnuto dodání 3 ks tištěné dokumentace ověřené autorizovanou osobou + 1 elektronické provedení na CD nosiči ve formátech *.doc; *.xls; výkresová dokumentace bude ve formátu *.dwg a *.pdf. Součástí dokumentace bude rovněž položkový rozpočet

3.4	Vypracování dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotoveních a předání objednateli

3.5	Zajištění a doložení originálních vyhotovení výchozích zkoušek, prohlídek a revizí

3.6	Vypracování podrobného harmonogramu  rekonstrukce výtahů.

4. 	Požadavky na stavební práce

4.1	Provedení statického posouzení podlahy strojovny pro nabízený výtah a na jeho základě provedení případného zesílení nosné konstrukce podlahy strojovny.

4.2	Provedení a úprava stávajících prostupů podlahou v rozsahu dle konkrétního zařízení.

4.3	Demontáž stávajících výtahů, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu a doložení dokladu o likvidaci dle platných předpisů. Příjem z odprodeje druhotných surovin musí být příjmem zadavatele uskutečněným formou odpočtu z konečné faktury. Před likvidací umožní zhotovitel odběr použitého zařízení pro potřeby zadavatele. Při stavebních pracích bude prováděn pravidelný denní úklid veškerých dotčených prostor a úklid po dokončení stavebních prací.

4.4	Zapravení omítek a podlah a uvedení do původního stavu

4.5	Vybourání betonových konstrukcí v rozsahu dle  instalovaného výtahu

4.6	Úprava podlah ve strojovně a v šachtě

4.7	Malířský nátěr opláštění šachty a celého prostoru schodiště, barevné řešení bude upřesněno před podpisem smlouvy. Součástí bude očištění a ometení od prachu, oškrabání poškozených míst a jejich zapravení, malba 2x malířský nátěr bílý, sokl bude do stávající výše 1,05m proveden tónovanou malbou s latexem. Odstín bude specifikován před podpisem smlouvy. Po výmalbě bude proveden úklid včetně očištění podlah, oken, výtahové šachty a zábradlí.

Výměry maleb (1 vchod bytového domu):

Malířský nátěr bílý ... 282 m2

Malířský nátěr latexový tónovaný ... 142 m2

Nátěry kovových konstrukcí (1 vchod bytového domu):

Nátěr zábradlí ... 40,5m, nátěr šachty ... 9,1 m2, nátěr dvířek ... 1,1 m2, nátěr požárního potrubí DN 80 ...  18m, nátěr otopného tělesa 0,6 x 1,1 m, jednostranný nátěr dveří ... 3,2 m2

Výmalba a nátěry budou provedeny v následujících vchodech  bytových domů: U Stadionu 548A, 548B, 475A, 475B.

4.8	Repase, nátěr a překotvení zábradlí, madlo bude vyměněno za dřevěné v profilu „U“. Délka madla (1 vchod bytového domu) 34m

4.9	Zajištění veškerých činností potřebných pro zdárné provedení modernizace – doprava, zařízení staveniště, napojovací body energií včetně jejich měření a úhrady po dokončení prací

Součástí předložené nabídky budou i práce zde nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých uchazeč vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem vědět měl a/nebo mohl. Tyto práce musí být zahrnuty v cenové nabídce uchazeče.

Zadavatel upozorňuje, že realizace bude probíhat za plného provozu bytového domu. Je proto nutné toto zohlednit v organizaci a harmonogramu prací předloženým uchazečem. Dále je nutné maximálně eliminovat hlučnost a prašnost zejména při bouracích pracích. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny.

Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění likvidace ekologické zátěže, za kterou bude plně ručit vybraný dodavatel. Likvidace ekologické zátěže spočívá v likvidaci dle platných předpisů.

5. Specifikace stávajících výtahů

5.1. Umístění: Bytový dům U Stadionu 475 A, Velká Bíteš

Název: Elektrický výtah určený pro dopravu osob

Typ: TOV 250/0,7

Výrobní číslo: 4187 1704

Rok výroby: 1977

Základní technická data

Nosnost: 250 kg / 3 osoby

Rychlost: 0,7 m/s

Počet stanic/ nást: 6/6

Zdvih: 14m

Pohon: elektrický – trakční

Řízení: jednoduché smíšené

Třída: I.

Výrobce: Transporta Brno

5.2. Umístění: Bytový dům U Stadionu 475 B, Velká Bíteš

Název: Elektrický výtah určený pro dopravu osob

Typ: TOV 250/0,7

Výrobní číslo: 4187 1705

Rok výroby: 1977

Základní technická data

Nosnost: 250 kg / 3 osoby

Rychlost: 0,7 m/s

Počet stanic/ nást: 6/6

Zdvih: 14m

Pohon: elektrický – trakční

Řízení: jednoduché smíšené

Třída: I.

Výrobce: Transporta Brno

5.3. Umístění: Bytový dům U Stadionu 548 A, Velká Bíteš

Název: Elektrický výtah určený pro dopravu osob

Typ: TOV 250/0,7

Výrobní číslo: 1543 1 264

Rok výroby: 1982

Základní technická data

Nosnost: 250 kg / 3 osoby

Rychlost: 0,7 m/s

Počet stanic/ nást: 6/6

Zdvih: 14m

Pohon: elektrický – trakční

Řízení: jednoduché smíšené

Třída: I.

Výrobce: Transporta Břeclav

5.4. Umístění: Bytový dům U Stadionu 548 B, Velká Bíteš

Název: Elektrický výtah určený pro dopravu osob

Typ: TOV 250/0,7

Výrobní číslo: 1543 1 263

Rok výroby: 1982

Základní technická data

Nosnost: 250 kg / 3 osoby

Rychlost: 0,7 m/s

Počet stanic/ nást: 6/6

Zdvih: 14m

Pohon: elektrický – trakční

Řízení: jednoduché smíšené

Třída: I.

Výrobce: Transporta Břeclav